## Slide 1
HARMAN 세미콘아카데미 시스템반도체 설계 검증 엔지니어 2기
3조 박찬호 석경현 박주원 신상혁
TEAM PROJECT
PRESENTATION
SR04 + DHT11 + UART + WATCH
검증을 통한 트러블슈팅
2025년 7월 29일

## Slide 2
SR04 Ultrasonic Sensor
DHT11 Temp Humid Sensor
UART FIFO
FINAL TOP MODULE
DIRECTORY

## Slide 3: SR04 Ultrasonic Sensor
3조 박찬호

## Slide 4
1. Introduction
2. SR04_Controller
3. Simulation
4. TroubleShooting & Trade off
INDEX

## Slide 5: SR04 specification
초음파를 이용하여
물체까지의 거리를 측정
4개의 pin으로 구성
  VCC
  Trig
  Echo
  GND

## Slide 6: SR04 specification
동작전압 | 5V
정격 전류 | 2mA 이하
유효 각도 | 15도 이내
측정 거리 | 2cm ~ 400cm
해상도 | 0.3cm
HC - SR04
I/O 전압 | 3.3V
clock | 100MHz
tick | 10MHz
Basys3

## Slide 7: SR04 Timing Diagram
Trig 핀에 10µs 이상의 High 신호 입력
센서 내부에서 초음파 발사
Echo 핀이 High 상태로 유지 시간 측정
uS / 58 = cm
uS / 148 =inch

## Slide 8: SR04 Block Diagram

## Slide 9: SR04 FSM Chart

## Slide 10: SR04 ASM Chart

## Slide 11: Noise filtering
장점
  노이즈 필터링
  신호 안정화
단점
  응답 지연 발생

## Slide 12: Simulation
IDLE －＞ START
START －＞ WAIT
IDLE －＞ START
START －＞ WAIT

## Slide 13: Simulation
WAIT -＞ DET
DET －＞ CAL -> IDLE
WAIT -＞ DET
DET －＞ CAL -> IDLE

## Slide 14: Simulation & 구현 영상

## Slide 15: Troubleshooting_1
나눗셈 연산과 레지스터 사이의 경로가 너무 길기 때문에 setup time violation 발생

## Slide 16: Troubleshooting_1
레지스터 사이의 경로를 레지스터 하나를 추가해 slack을 늘렸지만 dist_r 레지스터와 result_r 레지스터의 나눗셈 연산에서 setup time violation 발생

## Slide 17: Troubleshooting_1
곱하기와 right shift 연산을 통해 나눗셈을 없애고 레지스터를 추가해 레지스터와 레지스터 사이의 경로를 줄여 time violation 해결

## Slide 18: Trade off
n_result = (dist_r * 71) >> 12
  오차 : 0.537%
n_result =(dist_r * 1130) >> 16
  오차 : 0.0293%
리소스 사용의 차이가 있지만 리소스가 부족하지 않기 때문에
리소스를 좀 더 사용하고 오차가
적은 16bit shift 사용

## Slide 19: DHT11 Sensor Design
3조 석경현

## Slide 20: INDEX
Overview
Function
FSM Chart
Simulation
Trouble Shooting
Video

## Slide 21: Overview
DHT11 Sensor
디지털 온습도 센서
단일 핀으로 데이터 송수신
설계 목적
센서의 데이터를 수신하고 처리하는 로직 구현
UART 모듈과 호환되도록 설계

## Slide 22: Module Specification
DHT11 Sensor
공급 전압 = 3~5.5(V)
측정 범위 = 0~50ºC / 20~90%RH
정확도 = ±2℃ / ±5％RH
해상도 = 1
핀 = VCC, GND, DATA
대략적인 스펙

## Slide 23: Block Diagram
온도 / 습도

## Slide 24: Function
최종적으로 40비트의 데이터 값을 불러오고 저장함
40번 반복

## Slide 25: Function
40-bit 데이터 형식(총 5 byte)
예) data = 40’b10101010_00001111_11100001_00110011_11001101
MSB부터 LSB까지
10101010 = 습도 정수부
00001111 = 습도 소수부
11100001 = 온도 정수부
00110011 = 온도 소수부
11001101 = Checksum 데이터

## Slide 26: Function
Checksum 원리
data[39:32] + data[31:24] + data[23:16] + data[15:8] = data[7:0]
캐리 비트는 무시함
출력 로직
Start 신호를 통해 센서 동작하고 데이터를 수신함
이후 Valid 신호가 참(Checksum 통과)이면 데이터를 출력하게 됨
Done 신호를 매 동작 사이클마다 1 tick 만큼 출력함

## Slide 27: FSM Chart

## Slide 28: Simulation
IDLE → START if( start == “T”)
tx = 1 → 0
IDLE
START

## Slide 29: Simulation
START → WAIT if(cnt > 1800)
tx = 0 → 1
Hold tx = 0 for 18ms

## Slide 30: Simulation
WAIT → SYNC_L if(dht_io == 0)
tx = 1 → z / rx = z → 0
WAIT
SYNC_L

## Slide 31: Simulation
SYNC_LOW → SYNC_HIGH
if(dht_io == 1 && cnt > 7)
SYNC_HIGH → DATA_SYNC
if(dht_io == 0 && cnt > 7)
SYNC_L
SYNC_H
D_SYNC

## Slide 32: Simulation
D_SYNC → DATA
if(dht_io == 1 && cnt > 4)
D_SYNC
DATA

## Slide 33: Simulation
DATA → D_SYNC
if(dht_io == 0)
cnt ＞ 4 → data = 1
DATA
D_SYNC
1

## Slide 34: Simulation
DATA → D_SYNC
if(dht_io == 0)
cnt < 4 → data = 0
BIT SHIFT
0

## Slide 35: Simulation
D_SYNC → CHECK_SUM
if(bit_cnt == 40)
D_SYNC
CHECK SUM

## Slide 36: Simulation
CHECK_SUM → IDLE
if(cnt ≥ 5 && valid == 1)
done = 0 → 1 / tx = z → 1
IDLE
CHECK SUM
SAME

## Slide 37: Simulation
랜덤 데이터 테스트 통과

## Slide 38: Simulation
FND data = c0(0), 92(5), 90(9)
[39:0] i_data → data split → digit split → bcd_decoder → segment

## Slide 39: Trouble Shooting
센서 자체의 오류 신호
FSM에 방어 코드 추가

## Slide 40
DATA
IDLE
데이터의 High 신호가 오래 유지될 때 리셋 후 IDLE 상태로 천이
?

## Slide 41: Trouble Shooting
타이밍 여유 개선
계산 과정을 분할함

## Slide 42
+ 1 증가
Good Trade-off

## Slide 43: Video

## Slide 44: UART_FIFO
3조 박주원

## Slide 45: INDEX
1. INTRODUCE
2. UART (Rx, Tx)
3. FIFO
4. UART_FIFO 검증(loopback 구조)
5. ASCII_SENDER
6. UART_FIFO_Top

## Slide 46
WHY? (목표)
1. 현재까지 만든 stopwatch/watch 모듈과 센서를 pc를 통해 제어하기 위해
2. 위의 모듈을 비롯한 FPGA에서 발생한 데이터들을 pc를 통해 값을 출력하기 위해
INTRODUCE

## Slide 47
HOW? (사용법)
‘M’ 입력으로 모드를 변경
0 : stopwatch
1 : watch
2 : sr04 sensor
3 : dht11 sensor
‘T’ 입력으로 데이터를 출력
+ 이후에도 lb_data는 stopwatch/watch를 제어하는데에도 사용됨
INTRODUCE
Ex ) Mode 1에서 “T”를 입력시
-> “TIME = 12:00:00:00” 이 출력

## Slide 48
UART
직렬 통신
Baud Rate : 9600bps -> tick 신호 : 9600Hz
1 bit = 104.166us
  104.166us / 16 = 6.51us
Start / Stop bit : 1bit
Data bit : 8bit
Parity bit 없음

## Slide 49
UART_Tx
UART_Tx의 특징
UART_Tx는 규칙에 맞도록 파형을 생성해야하는 역할
start 신호가 들어와도 b_tick에 타이밍을 맞추기 위해 WAIT state가 있음

## Slide 50
UART_Rx
UART_Rx의 특징
파형을 약속한 방식대로 해석하는 역할
Date를 해석할 때, 정확한 값을 해석하기 위해 x16배인 b_tick을 사용

## Slide 51
FIFO
-First In First Out
먼저 push된 data가 먼저 pop된다
-WHY?
UART로 여러 Byte를 한꺼번에 보낼 때 Data가 왜곡되는 현상이 발생
Tx와 Rx 사이를 중재해줄 buffer가 필요
1
1

## Slide 52
FIFO
-Control_unit
W_ptr, r_ptr 을 관리하여
Regsiter의 Data를 write, read하는 역할
-Register
8bit * 4 address

## Slide 53
FIFO
r_ptr = 0
w_ptr = 0
Empty
a | b |  | 
r_ptr = 0
‘a’ push
‘b’ push
w_ptr = 2
a | b |  | 
r_ptr = 1
w_ptr = 2
‘a’ pop
r_ptr = w_ptr ~> Empty or Full

## Slide 54
Push 1번 : Empty 1->0
Push 4번 : Full 0->1
24 | 81 | 09 | 63
Pop 1번 : Full 1->0
Pop 4번 : Empty 1->0
Data가 들어간 순서대로 나오는 것을 확인
FIFO simulation

## Slide 55
UART FIFO 검증(loopback 구조)
Rx와 Tx가 제대로 동작하는지를 확인하기 위해 loopback구조를 만들었음
Send_data로 설계한 모듈에 ‘여러 byte’를 보낸 후 receive data로 받았을 때, 값이 같다면 검증완료

## Slide 56
UART FIFO 검증(loopback 구조)
8’h30을 보내 8’b0011000가 도착하는 것을 확인
Rx분석 다음 페이지

## Slide 57
UART FIFO 검증(loopback 구조)
1
0
0
0
1
0
1
0
LSB
MSB
Send_data = 8’h51
=> Rx의 data = 0101_0001

## Slide 58
1
LSB
MSB
0
0
0
1
0
1
0
UART FIFO 검증(loopback 구조)

## Slide 59
ASCII_SENDER
Stopwatch/watch, 초음파 센서, 온습도 센서로부터 나온 데이터들을 PC로 출력하기 위해 만든 모듈
_stopwatch, _watch, _sr04, _hdt11 등 4가지의 모듈이 존재

## Slide 60
안에 TIME = ㅇㅇ:ㅇㅇ:ㅇㅇ:ㅇㅇ 처럼
양식을 만들기 위한 데이터가 존재
같은 방식으로 4개 모듈을 만들었음
acsii_sender_sr04,
“DISTANCE = ㅇㅇㅇ.ㅇcm”
acsii_sender_dht11
“Humid = ㅇㅇ, Temp = ㅇㅇ”
ASCII_SENDER
Fnd_controller를 통해 들어온 (1byte) time_data가 time_reg 배열에 각각 저장
이후 양식과 함께r_ascii_data에 저장이 된 후 start가 들어오면 ascii_data를 통해 출력됨

## Slide 61
UART_FIFO_Top
lb_data로 “T”를 입력한 경우, mode 값에 따라 해당되는 ascii_sender에 start로써 입력되고, 문자열이 pc로 출력됨
mode
0 : stopwatch
1 : watch
2 : sr04 sensor
3 : dht11 sensor

## Slide 62
PC로 “M”을 두번 입력하고 “T”를 입력하자
해당되는 값(“M”,”T”)을 rx로 받고 해석한 뒤
mode_sel을 2(sr04)로 만들고
해당되는 ascii_data(거리 값)를 출력하는 모습
r_send가 발생하면서 ascii_data를 한글자씩 차례대로 tx 파형으로
변환시켜 전송할 것이라고 예상할 수 있다.
UART_FIFO_Top

## Slide 63
UART_FIFO_Top
PC로 “M”을 한 번 입력하여 mode_sel을 1(watch)로 만들고
“T”를 입력하자
해당되는 값(“M”,”T”)을 rx로 받고 해석한 뒤
해당되는 ascii_data(현재 시간)를 출력하는 모습

## Slide 64
UART_FIFO_Top
->Watch
->Stopwatch

## Slide 65
UART_FIFO_Top 개선할 점
기존에는 “정해진 양식이 들어가야하기에 Ascii_Sender를 4가지 버전을 만들어야 하겠다”고 생각하고 설계를 진행했는데
기능은 비슷하기 때문에 모듈을 한 개만 만들고 인스턴스를 할 때 format_data 포트에 “TIME = : : :”과 같이 입력으로 넣어줄 수 있다면 겹치는 부분을 줄이고 리소스를 아낄 수 있을 것이다.

## Slide 66: FINAL_TOP MODULE

## Slide 67
TOPMODULE 구성 과정
FINAL_TOP모듈을 만들기 전에 SYSTEM MODULE을 만들어서 흩어져 있는 WATCH_STOPWATCH와 SR04센서 DHT11센서를 합친다.

## Slide 68
UART_FIFO와 SYSTEM_TOP을 인스턴스화해 FINAL_TOP 모듈을 만든다.
TOPMODULE 구성 과정

## Slide 69
센서의 기능을 UART로 구현하고 LED, BUTTON, SWITCH를 재구성한다.
TOPMODULE 구성 과정

## Slide 70
블럭도

## Slide 71: LED
LED 0 : STOPWATCH SEC_MSEC MODE
LED 1 : STOPWATCH HOUR_MIN MODE
LED 2 : WATCH SEC_MSEC MODE
LED 3 : WATCH HOUR_MIN MODE
LED 4 : DISTANCE MODE
LED 5 : HUMIDITY TEMPERATURE MODE
LED 8 : VALID_LED
LED 12 : NONE_ADJUST MODE
LED 13 : SEC_ ADJUST MODE
LED 14 : MIN_ADJUST MODE
LED 15 : HOUR_ADJUST MODE

## Slide 72: MODE_LED
LED 0 : STOPWATCH SEC_MSEC MODE
LED 1 : STOPWATCH HOUR_MIN MODE
LED 2 : WATCH SEC_MSEC MODE
LED 3 : WATCH HOUR_MIN MODE
LED 4 : DISTANCE MODE
LED 5 : HUMIDITY TEMPERATURE MODE

## Slide 73: STATE_LED
LED 12 : NONE_ADJUST MODE
LED 13 : SEC_ ADJUST MODE
LED 14 : MIN_ADJUST MODE
LED 15 : HOUR_ADJUST MODE

## Slide 74: VALID_LED
LED 8 : VALID_LED
DHT11 센서에서 오류없이 정확한 데이터가 왔을 때 켜진다.

## Slide 75: BUTTON
STOPWATCH_MODE
BUTTON_R : RUN_STOP
BUTTON_L : CLEAR
WATCH_MODE
BUTTON_R : ADJUST MODE
BUTTON_L : CLEAR
BUTTON_U : ADJUST_INCREASE
BUTTON_D : ADJUST_DECREASE

## Slide 76: BUTTON
STOPWATCH_MODE
BUTTON_R : RUN_STOP
BUTTON_L : CLEAR
WATCH_MODE
BUTTON_R : ADJUST MODE
BUTTON_L : CLEAR
BUTTON_U : ADJUST_INCREASE
BUTTON_D : ADJUST_DECREASE
DISTANCE_MODE
BUTTON_R : START (T)
TEMP_HUMID_MODE
BUTTON_R : START (T)

## Slide 77: SWITCH
SWITCH[0]
스위치 0 -> 1 (POSEDGE)
HOUR_MIN MODE로 변경
스위치 1 -> 0 (NEGEDGE)
SEC_MSEC MODE로 변경
SWITCH[1]
TOGGLE 할 때마다 모드 변경 (이 때 문제 발생)
STOPWATCH -> WATCH -> DISTANCE -> TEMP_HUMID MODE

## Slide 78
switch_edge_detector
설계 목표 :
SW[0] 의 상승엣지에서 HOUR모드 진입
SW[0]의 하강엣지에서 SEC모드 진입
SW[1]의 toggle일 때 MODE 변환
STOPWATCH > WATCH > SR04 > DHT11

## Slide 79
Trouble Shooting
문제1 : toggle신호가 상승엣지에서만 발생하고 하강엣지에서는 발생하지 않는다.

## Slide 80
Trouble Shooting
문제2 : posedge clk에서 변동한 n_mode가 다음클락까지 유지되어 mode가 2번 변하는 모습이다. 0 > 1 > 2 (> 3) > 0 (> 1) > 2

## Slide 81
Trouble Shooting
가설1:
4비트의 q_reg 를 AND연산을 통해 4비트 모두 1일때를 판단할 수 있는데, 4비트 모두 0일때를 판단할 수가 없는 디바운서였다.

## Slide 82
Trouble Shooting
가설2:
Toggle 신호가 2clock 동안 지속되는 이유가

## Slide 83
Trouble Shooting
해결방법 :
NOR연산을 통해 모두 0일때 를 0으로 판단할 수 있으므로
스위치가 1에서 0으로 변하는 하강 엣지에서도 채터링을 디바운스할 수 있도록 NOR logic을 만든다.

## Slide 84
Trouble Shooting
해결:
다음 클락전에 n_state가 변하지 않고 유지되면서 toggle이 단 1번만 나오는 모습이다.

## Slide 85
Trouble Shooting

## Slide 86
FINAL_TOP DATAPATH

## Slide 87: pc_data (ASCII_command)
R : BUTTON_R (스워치에서는 : RUN_STOP, 워치에서는 ADJUST_MODE)
L : BUTTON_L (스탑워치&워치에서 CLEAR)
U : BUTTON_U (워치에서 INCREASE)
D : BUTTON_D (워치에서 DECREASE)
H : HOUR MODE (스탑워치&워치에서 HOUR_MIN 표시)
Y : SEC MODE (스탑워치&워치에서 SEC_MSEC 표시)
M : MODE CHANGE (STOPWATCH > WATCH > DISTANCE > HUMID TEMP)
T : TRANSFER DATA

## Slide 88
T : TRANSFER DATA

## Slide 89
M : MODE_SELECT
T : TRANSFER_DATA

## Slide 90: 고찰
박찬호 : Setup time violation을 발생했을 때 Timing report에서 어느 부분에서 violation이 났는지 확인하고 발생 원인을 찾고 상황에 맞게 해결하는 과정에서 많은 것을 배울 수 있었습니다.
석경현 : 모듈 설계 시 timing 문제에 대해 항상 유의해야 하고 최대한 많은 case에 대응하여 반복적인 simulation을 통해 glitch가 발생하지 않는 시스템을 구현해보는 과정에서 많은 것을 배웠습니다.

## Slide 91: 고찰
박주원 : 완성된 각자의 모듈들을 합치는과정에서 설계 규모가 커지다보니 반드시 FSM, ASM 그리고 블록도를 그려가며 꼼꼼하게 준비하는 게 시간을 아끼는 길이라고 느꼈습니다.
신상혁 : 테스트벤치의 중요성을 더욱 느꼈습니다. 모듈별로 신호의 입출력과 클락타이밍을 고려해야 원치 않는 펄스를 방지할 수 있다는 것을 배웠습니다.

## Slide 92: 3조 TEAM_PROJECT
-End-